苗栗縣政簡易水土保持申報說明書(須附於申報書)

本說明由水土保持義務人或受託代辦人撰寫，如因案件性質而無涉及檢討，請填無此項

| 項目 | 扼要說明/理由說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一、目的事業開發或利用行為說明： | 例：於自家農地內，為種植草莓、番茄等而申請農業整坡，面積約0.2公頃。 |  |
| 二、開挖整地及挖填土石方處理說明： |
| 是否僅依原地形進行整坡作業? (不涉及挖填行為之淨根行為) | □是 (否 | 例：因種植作物需整成平台階段，預計將區內整坡為3階平台。 (勾是者，免填寫2、3、4、7及11、12項說明) |  |
| 是否規劃挖填平衡? (土方以基地內平衡為原則，涉及外運時，不在水土保持管制範圍，請自行取得目的事業主管單位同意外運) | (是 □否 | 例：土方規劃現地挖填平衡，無外運及棄土。 (勾否者，應補充說明賸餘土石方之處理方法、地點) |  |
| 挖填邊坡規劃設計是否符合規定? (一般土質挖方邊坡坡比緩於1:1，填方邊坡坡比緩於1:1.5)；(都市計畫保護區挖、填坡比則均須緩於1:2)；(泥岩地區挖方坡比緩於1:1.5，填方坡比1:2)；分階邊坡高度3公尺以上應退階1.5公尺以上並作內斜處理) | (是 □否 | 例：邊坡高度均小於3公尺，填方邊坡坡比均設計為1:2.0、挖方邊坡坡比設計為1:1.5。 (勾否者，應依水保技術規範72、73條規定進行邊坡穩定分析) |  |
| 計算挖、填土石方量是否符合規定? (農業總挖方量<7,500m3/ha；開發建築用地15,000m3/ha) | (是 □否 | 量體計算： 例：平均挖深0.5m×挖方區面積1,000m2=500m3；平均填高0.5m×填方區面積1,000m2=500m3，總挖填方為1,000m3。 挖方及填方加計總和未滿二千立方公尺) |  |
| 三、水土保持設施規劃設計說明： |
| 排水設施規劃設計是否符合規定? (水保技術規範82~87條) (農業開發利用行為儘量使用透水或半透水性之排水設施) | ■是 □否 | 排水設施斷面尺寸、型式： 例：土溝：寬60公分、深30公分 集水井：長寬100公分乘100公分、深50公分。 | (非農政單位核轉且有違規紀錄或曾有禁止兩年開發限制紀錄者，須依水土保持技術規範實施水理分析計算排水、沉砂、滯洪量體) |
| 永久性滯洪及沉砂設施量體是否符合規定? (依便民經驗公式計算：非農政單位核轉：滯洪沉砂池設計容量以350m3/ha計算)；農政單位核轉：滯洪沉砂池設計容量以50m3/ha計算) | ■是 □否 | 量體計算： 例：整坡面積約為0.20公頃，量體為0.20×50=10.0m3，設置1處。 (勾否者，應補充說明滯洪及沉砂設施量體不足或未設置之理由) |  |
| 邊坡穩定設施及擋土設施是否符合規定? (水保技術規範118、120、121條) (鋼筋混凝土擋土牆，有效高不大於2公尺為原則；砌石擋土牆有效高不大於1.5公尺為原則)(都市計畫保護區擋土牆不得超過3M) | (是 □否 | 擋土設施型式及最大有效高度說明： 例：設置之砌石擋土牆共3處，長度合計60公尺，有效高為1.4公尺 (勾否者，應進行擋土牆安定檢算並由水保相關專業技師簽證負責) |  |
| 聯外排水是否安全無虞? (以銜接區外既有排水路並可安全排放為原則；如無適當排水路可銜接，而規劃採漫地流者，應說明不妨礙上、下游地區原有水路之集、排水功能及致使下游土砂流失情形) | ■是 □否 | 聯外排水規劃說明： 例：滯洪沉砂設施可銜接排放至東側的既有坑溝。 |  |
| 挖填整地後之裸露邊坡是否配置植生工程? | ■是 □否 | 例：在沒有種植作物的坡面區域，撒草籽回復植生。 (勾否者，應補充裸露邊坡未配置之植生工程之理由) |  |
| 四、開發期間之防災措施規劃設計說明： |
| 是否設置臨時性排水、沉砂池及滯洪設施? | ■是 □否 | 例：在整坡區域設置1座臨時性沉砂滯洪池，並於周邊設置臨時性土溝。(勾否者，應補充說明未設置之理由) |  |
| 是否設置臨時性土方暫置區? (堆置坡比緩於1:1.5，高度低於2公尺並注意避免土砂流出) | ■是 □否 | 例：在預定填土方區域設置1處臨時土方暫置區，採緩坡堆填，高度約2公尺。 (勾否者，應補充說明未設置之理由) |  |
| 是否設置施工便道? (施工便道於完工後，應予封閉或恢復原狀並植生綠化) | ■是 □否 | 施工便道規格、長度、寬度說明： 例：設置一條長50公尺，寬3公尺的施工便道便於作業，完工後恢復原狀並進行植生，不再使用。 (勾是者，應檢附施工便道規劃設計圖說且施工便道使用面積應納入申請範圍) |  |
| 周邊無重要保全對象；或有重要保全對象，但已把保全對象及標的納入設計考量。 (如緩衝帶設計、土砂截留、排水截流設施等) | ■是 □否 | 周邊緊鄰道路，但以設置緩衝帶3M已納入考量。 |  |
| 檢附土地登記謄本、地籍圖及申請地點位置圖(列印時間2個月內)及法律義務確認書 | ■是 □否 | 已檢附 |  |

水土保持義務人(簽名或蓋章)：                     受託代辦人 (簽名或蓋章)：

# Text boxes

農業整坡(有改變地形)