農地搬運車規格範圍修正規定

凡專供農民行駛於鄉村地區搬運農產品或農用資材，除駕駛者外得搭載助手一人之慢速車輛，並裝有三輪軸以下之農用輪胎者謂之農地搬運車，為農業機械之一種。其詳細規格如下：

一、最高速度：最高直線前進速度限每小時二十公里以下。

二、引擎馬力：最大輸出馬力十九馬力以下。

三、車體：最長三百五十公分以下，最寬一百五十二公分以下，最高（方向盤或把手至地面）一百四十公分以下。

四、載物台：最長二百四十三公分以下，最寬一百五十二公分以下，高度（台面至地面）七十公分以下。

五、標示最高載重量：一千二百公斤以下。

六、爬坡能力：在標示最高載重量時於坡地起步行駛不得低於十五度。

七、安全性能：

（一）具有兩組或兩組以上之煞車裝置，駕駛人可在坡地離座停車。

（二）四輪式之前兩輪可隨地形在垂直方向自由升降。

（三）車體任何部分不得阻礙駕駛人視線。

（四）操作裝置不得妨礙駕駛人緊急離開座位。

（五）裝置頭燈、尾燈、煞車燈、方向燈、後視鏡及車身標示用反光標識。但步行農地搬運車得免裝煞車燈、方向燈及後視鏡。

（六）空車靜態時，側面翻覆角應達三十五度以上。