法  律  義  務  確  認  書

本人      申請        鄉鎮市         段        小段                               地號等土地實施山坡地簡易水土保持申報處理案，本人確認已悉知「如有侵佔鄰界土地或致生水土流失情事時，將涉及山坡地使用之相關刑事規定，屆時願負可能衍生相關司法、行政法上之責任與義務」，本確認書如有涉及所陳不實者，願負法律上一切責任，並放棄先訴抗辯權，若施作內容與核定計畫不符者，將有水土保持法第33條適用，並將受處以新台幣6萬至30萬罰鍰。

此    致

苗栗縣政府

水土保持義務人：                                 （簽章）

身分證號碼：

戶籍住址：

通訊地址：(同上者免填)

電        話：

中 華 民 國        年        月        日

苗栗縣政府簡易水土保持申報說明書(須附於申報書)

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、目的事業開發或利用行為 |  |
| 二、開挖整地及挖填土石方處理： | 說明 | 備註 |
| 是否僅依原地形進行整坡作業? (不涉及挖填行為之淨根行為) | □是 □否 | (勾是者，免填寫2、3、4、7及11、12項說明) |  |
| 是否規劃挖填平衡? (土方以基地內平衡為原則，涉及外運時，不在水土保持管制範圍，請自行取得目的事業主管單位同意外運) | □是 □否 | (勾否者，應補充說明賸餘土石方之處理方法、地點) |  |
| 挖填邊坡規劃設計是否符合規定? (一般土質挖方邊坡坡比緩於1:1，填方邊坡坡比緩於1:1.5)；(都市計畫保護區挖、填坡比則均須緩於1:2)；(泥岩地區挖方坡比緩於1:1.5，填方坡比1:2)；分階邊坡高度3公尺以上應退階1.5公尺以上並作內斜處理) | □是 □否 | (勾否者，應依水保技術規範72、73條規定進行邊坡穩定分析) |  |
| 計算挖、填土石方量是否符合規定? (農業總挖方量<7,500m3/ha；開發建築用地15,000m3/ha) | □是 □否 | 量體計算： (挖方及填方加計總和未滿二千立方公尺) |  |
| 三、水土保持設施規劃設計： |
| 排水設施規劃設計是否符合規定 (水保技術規範82~87條) (農業開發利用行為儘量使用透水或半透水性之排水設施) | □是 □否 | 排水設施斷面尺寸、型式： | (非農政單位核轉且有違規紀錄或曾有禁止兩年開發限制紀錄者，須依水土保持技術規範實施水理分析計算排水、沉砂、滯洪量體) |
| 永久性滯洪及沉砂設施量體是否符合規定? (依便民經驗公式計算：非農政單位核轉：滯洪沉砂池設計容量以350m3/ha計算)；農政單位核轉：滯洪沉砂池設計容量以50m3/ha計算) | □是 □否 | 量體計算： (勾否者，應具體說明滯洪及沉砂設施量體不足或未設置之理由)技規95 |  |
| 邊坡穩定設施及擋土設施是否符合規定? (水保技術規範118、120、121條) (鋼筋混凝土擋土牆，有效高不大於2公尺為原則；砌石擋土牆有效高不大於1.5公尺為原則)(都市計畫保護區擋土牆不得超過3M) | □是 □否 | 擋土設施型式及最大有效高度說明： (勾否者，應進行擋土牆安定檢算並由水保相關專業技師簽證負責) |  |
| 聯外排水是否安全無虞? (以銜接區外既有排水路並可安全排放為原則；如無適當排水路可銜接，而規劃採漫地流者，應說明不妨礙上、下游地區原有水路之集、排水功能及致使下游土砂流失情形) | □是 □否 | 聯外排水規劃說明： |  |
| 挖填整地後之裸露邊坡是否配置植生工程? | □是 □否 | (勾否者，應補充裸露邊坡未配置之植生工程之理由) |  |
| 四、開發期間之防災措施規劃設計： |
| 是否設置臨時性排水、沉砂池及滯洪設施? | □是 □否 | (勾否者，應補充說明未設置之理由) |  |
| 是否設置臨時性土方暫置區? (堆置坡比緩於1:1.5，高度低於2公尺並注意避免土砂流出) | □是 □否 | (勾否者，應補充說明未設置之理由) |  |
| 是否設置施工便道? (施工便道於完工後，應予封閉或恢復原狀並植生綠化) | □是 □否 | 施工便道規格、長度、寬度說明： (勾是者，應檢附施工便道規劃設計圖說且施工便道使用面積應納入申請範圍) |  |
| 周邊無重要保全對象；或有重要保全對象，但已把保全對象及標的納入設計考量。 (如緩衝帶設計、土砂截留、排水截流設施等) | □是 □否 |  |  |
| 檢附土地登記謄本、地籍圖、申請地點位置圖(列印時間2個月內)及法律義務確認書 | □是 □否 |  |  |

水土保持義務人                                                           受託代辦人 (如無委託代辦，免填)

(簽名或蓋章)：                                                             (簽名或蓋章)：

# Text boxes

註：僅由受託代辦人簽章者，請檢附水土保持義務人全部授權委託書