法規名稱： 防焰性能認證實施要點 (97/06/04 修正)

| 1 | 一、本要點依消防法施行細則第七條第四項規定訂定之。 |
| --- | --- |
| 2 | 二、（刪除） |
| 3 | 三、消防法第十一條第一項所稱地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他 指定之防焰物品，係指下列物品： （一）地毯：梭織地毯、植簇地毯、合成纖維地毯、手工毯、滿舖地毯、 方塊地毯、人工草皮與面積二平方公尺以上之門墊及地墊等地坪舖 設物。 （二）窗簾：布質製窗簾（含布製一般窗簾，直葉式、橫葉式百葉窗簾、 捲簾、隔簾、線簾）。 （三）布幕：供舞台或攝影棚使用之布幕。 （四）展示用廣告板：室內展示用廣告合板。 （五）其他指定之防焰物品：係指網目在十二公釐以下之施工用帆布。 |
| 4 | 四、申請防焰性能認證，應依業別檢具下列文件及產品試樣，並繳納審查 費，向中央主管機關提出申請。經審查合格者，由中央主管機關發給 防焰性能認證合格證書，並予編號登錄。 （一）申請書（格式如附表一）。 （二）營業概要說明書。（格式如附表二）。 （三）公司登記或商業登記及營利事業登記之證明文件影本；設有工廠者 ，應附工廠登記證影本；委由其他公司及其工廠製造或加工者，應 附該受託公司及其工廠之登記證明文件影本。 （四）防焰性能品質機器一覽表（格式如附表三）。 （五）防焰處理技術人員資料說明書（格式如附表四）。 （六）防焰物品或材料進、出貨管理說明書（格式如附表五）。 （七）防焰性能試驗申請書（格式如附表六）及產品試樣明細表（格式如 附表六之一至六之四）。但申請人如檢附中央主管機關指定之有關 機關（構）、學校、團體所開具之防焰性能試驗合格報告者，得免 檢附。 從事防焰物品或其材料之裁剪、縫製、安裝業者，於申請防焰性能認 證時，得免檢附產品試樣及前項第四款、第五款及第七款所列之書表 。 中央主管機關受理申請後，應將審查結果於申請之日起二個月內通知 申請人。 |
| 5 | 五、防焰物品或其材料之製造業者，應符合下列規定： (一) 設置下列防焰性能處理設備。但其製造之產品材質，不須再經防焰 處理即已具防焰性能者，不在此限。 1.供分析欲施以防焰加工之布料材質及其材料之器具。 2.調配防焰藥劑之器具。 3.均勻浸泡、脫水、烘乾之器具。但製造地毯之業者，應設有使防 焰性能均勻分布之設備。 (二) 設置下列品質管理機器設備： 1.測試防焰性能之試驗機器。 2.測試耐洗性能之洗衣機或乾洗機。但製造或進口地毯者，不在此 限。 (三) 品質管理方法應符合下列規定： 1.設有適當之品質管理組織。 2.物料、產品之檢查基準及其檢查結果之記錄方法。 (四) 品質管理部門至少應置一名以上之防焰處理技術人員。 前項第四款有關防焰處理技術人應為具有下列資格之一者： (一) 專科以上學校化學、化工、紡織、材料、林業、消防等及其他相關 科系畢業，並有半年以上之防焰加工處理或研究經驗者。 (二) 高級工業職業學校化學、化工、紡織、材料、林業、消防等相關科 組畢業，並有一年以上之防焰加工處理或研究經驗者。 (三) 經中央消防機關施以專業訓練結業領有結業證書者。 |
| 6 | 六、防焰物品或其材料之防焰性能加工處理業者，應符合下列規定： (一) 設置下列防焰處理設備： 1.供分析欲施以防焰加工之布料材質及其材料之器具。 2.調配防焰藥劑之器具。 (二) 防焰材料之防焰性能加工處理業者，應設有均勻浸泡、脫水、烘乾 之設備。 (三) 防焰物品之防焰性能加工處理業者，應設有均勻浸泡、脫水、烘乾 之設備；其浸泡之器具，應為長一百公分以上、寬五十公分以上、 高五十公分以上之水槽。 (四) 大型布幕無法以浸泡方式進行防焰性能加工處理時，得以噴霧塗布 之方式，其噴霧器之噴嘴放射壓力不得小於每平方公分五公斤。 有關品質管理機器設備、方法及防焰處理技術人員之設置，準用第五 點之規定。 |
| 7 | 七、防焰合板之製造或其防焰性能加工處理業者，應符合下列規定： (一) 設置下列防焰處理設備： 1.供分析欲施以合板防焰加工之器具。 2.調配防焰藥劑之器具。 (二) 設置下列防焰加工設備： 1.寬九十公分以上之浸泡容器及乾燥處理設備。 2.可供減壓至三百毫米水銀柱以下之減壓設備以以每平方公分七公 斤之壓力注入防焰藥劑之加壓設備。 3.防焰藥劑均勻摻入黏著劑中，再將黏著劑均勻塗布在合板上之 設備及將防焰藥劑均勻塗抹在合板表面之設備。 4.使合板與表面材緊密貼合之設備。 有關品質管理之機器設備、方法及防焰處理技術人員之設置，準用第 五點之規定。 |
| 8 | 八、進口防焰物品或其材料之業者，應符合下列規定： (一) 品質管理機器設備，準用第五點第一項第二款之規定。 (二) 品質管理方法，準用第五點第一項第三款之規定。 |
| 9 | 九、從事防焰物品或其材料之裁剪、縫製、安裝業者，應訂定進出貨程序 、安裝方法及管理方法。 |
| 10 | 十、取得防焰性能認證之業者，原申請內容有下列情形之異動時，應填具 變更事項申請書 (格式如附表七) ，向中央主管機關申請變更登記。 (一) 申請人地址變更者。 (二) 負責人變更者。 (三) 公司商號名稱變更者。 (四) 防焰物品或其材料種類、品目變更或追加者。 (五) 公司行號及其工廠或轉包工廠變更或追加者。 (六) 防焰性能品質管理機器設備變更者。 (七) 防焰處理技術人員變更者。 (八) 品質管理組織成品質管理方法有重大變更者。 前項申請之審查，準用第四點規定。 |
| 11 | 十一、防焰性能試驗之產品試樣規格依下表規定： ┌─────────────────────┬────────┐ │供試驗用防焰物品或其材料之分類 │ 試 樣 規 格 │ ├─────────────────────┼────────┤ │窗簾、布幕，須經水洗及乾洗處理者 │三平方公尺以上 │ ├─────────────────────┼────────┤ │窗簾、布幕，須經水洗或乾洗處理之一者 │二平方公尺以上 │ ├─────────────────────┼────────┤ │窗簾、布幕，不須經洗濯直接施予燃燒試驗者 │二平方公尺以上 │ ├─────────────────────┼────────┤ │布製折屏或百葉窗簾 │二平方公尺以上 │ ├─────────────────────┼────────┤ │地毯等地坪舖設物 │一平方公尺以上 │ ├─────────────────────┼────────┤ │施工用帆布 │二平方公尺以上 │ ├─────────────────────┼────────┤ │室內展示用廣告合板 │1.6平方公尺以上 │ └─────────────────────┴────────┘ |
| 12 | 十二、取得防焰性能認證合格業者，申請防焰標示應填具申請書（格式如 附表八）並檢附防焰性能認證合格證書影本，向中央主管機關提出 申請，經審查合格後，依其提具之生產或進口數量等證明，按產品 種類核發防焰標示。 前項防焰標示，中央主管機關得交由直轄市、縣（市）消防機關或 相關公會、團體轉發。 防焰標示樣式如附圖。 防焰標示發放方式如下： （一）材料防焰標示應於防焰性能試驗合格後，依生產或進口數量申請 發給，每次不得超過一百張，超過前揭數量者，須檢附相關訂單 證明；方塊地毯每次不得超過四百張，滿鋪地毯每次不得超過二 百張。 （二）申請物品防焰標示時，須檢附材料防焰標示，每週以申領窗簾類 三百張、地毯類二百張為限，超過前揭數量者，須檢附相關工程 契約書或合約書等證明。 （三）一張材料防焰標示可申請之物品防焰標示數量如下表： ┌──────┬──────┬──┬──┬────┐ │種類（單位：│窗簾（隔簾除│隔簾│布幕│滿鋪地毯│ │捲） │外） │ │ │ │ ├──────┼──────┼──┼──┼────┤ │張數 │50 │20 │5 │10 │ └──────┴──────┴──┴──┴────┘ （四）一箱方塊地應附加一張材料防焰標示；五張方塊地毯材料防焰標 示可申請一張物品防焰標示。 （五）未附材料防焰標示者，每週可申請窗簾類物品防焰標示二十張、 地毯類物品防焰標示五張。 （六）經後加工處理產品之物品防焰標示，應於標示上註明該產品之試 驗合格號碼，並由後加工處理廠商依實際處理後加工產品數量申 請物品防焰標示。 （七）有下列情形之一，且檢附相關足資證明資料者，得核實發給： 1.布幕類產品使用於窗簾。 2.窗簾尺寸特殊，窗數多且尺寸小。 3.地毯鋪設坪數小且隔間多之場所。 4.地毯鋪設於坪數小且使用試樣多之場所，而未能檢附材料標示 者。 5.展示用廣告板及其他經中央主管機關指定之防焰物品依實際使 用數量。 |
| 13 | 十三、依消防法施行細則第七條第二項規定，接受委託協助辦理防焰性能 審查之機關（構）、學校、團體，應於收受案件之日起三十日內， 將審查及試驗結果，函知中央主管機關。 中央主管機關對防焰性能試驗合格之單項產品，應依防焰物品或其 材料之種類，於試驗合格通知書上編號登錄。 前項防焰試驗合格號碼有效期限為三年，期限屆滿二個月前，得檢 具同型式產品之產品試樣明細表及效期內防焰性能試驗合格報告書 重新送驗申請編號登錄。 前項試驗合格號碼產品於效期內因重新製造或進口販賣前，已重新 試驗或屆期前一年內經消防機關抽購樣試驗合格者，仍應於試驗合 格號碼到期前二個月重新申請再登錄，但得免試驗。 前三項編號登錄事項，中央主管機關得委由相關機關（構）、學校 、團體辦理。 |
| 13- 1 | 十三之一、防焰窗簾可使用同一試驗合格號碼之規定如下： （一）平織：織紋相同，顏色不同者。 （二）印花：織紋相同，花色不同者。 （三）壓花：同前款。 織花，織紋不同，則應分別送驗，依試驗結果分別取得不同之 試驗合格號碼。 防焰廠商於申請印花或壓花防焰產品試驗時，應同時檢附織紋 相同、花色不同之試樣，同一試驗合格號碼至多十二款試樣， 須於申請時檢附每款長三十公分、寬三十公分小樣供掃描建檔 ，試樣件數應一次提送，不可分次提送；並於通過防焰性能試 驗後於試驗報告書上註明試樣款數且附加測試件試樣。 |
| 13- 2 | 十三之二、防焰地毯可使用同一試驗合格號碼之規定如下： （一）相同織法、材質、形式、毛高、底材者，不限色號（指單一 顏色）。 （二）相同織法、材質、形式、毛高、底材，僅表面花色圖案不同 者，同一試驗合格號碼至多十二款試樣，須於申請時檢附每 款長三十公分、寬三十公分小樣供掃描建檔，試樣件數應一 次提送，不可分次提送；並於通過防焰性能試驗後於試驗報 告書上註明試樣款數且附加測試件試樣。 凡毛簇形式、毛高或底材不同者，則應分別送驗，依試驗結果 分別取得不同之試驗合格號碼。 |
| 13- 3 | 十三之三、前兩點之認定有困難時，由中央主管機關依實物判定之。 |
| 14 | 十四、取得防焰性能認證合格之製造業、進口業及防焰性能加工處理業， 應於其產品製造出廠或進口販賣前（依訂單、出貨單或進口報單） ，逐批以自有之試驗設備進行品質管理之防焰性能試驗，並將實施 情形製成紀錄（格式如附表九），於每月十日前提送中央主管機關 備查或至中央主管機關委託之有關機關（構）、學校、團體網站登 錄。 前項防焰性能試驗及紀錄，業者得委託中央主管機關指定之有關機 關（構）、學校、團體辦理。 第一項所稱防焰性能加工處理業，係指對防焰材料進行防焰加工處 理之業者。 |
| 15 | 十五、使用防焰標示之業者，其防焰物品或其材料進出貨情形及領用之防 焰標示應有專人管理，並將每月之使用狀況紀錄（格式如附表五之 一、附表十），至少保存十年，或至中央主管機關委託之機關（構 ）、學校、團體網站登錄，以供中央主管機關或各級消防機關查核 。 前項防焰標示之管理、使用情形及防焰相關書表，中央主管機關得 自行或委由各級消防機關實施查核或調閱。 |
| 16 | 十六、取得防焰標示之物品或其材料，中央主管機關認為必要時，得自行 或委由各級消防機關進行抽樣檢驗或於市場購樣檢驗，廠商不得拒 絕。 前項抽樣檢驗或購樣檢驗之試驗結果，應於第十四點所規定之防焰 性能試驗報告進行查核。 |
| 17 | 十七、防焰標示應採張貼、縫製、鑲釘或懸掛等方式，標示於各防焰物品 或其材料本體上顯著處；其標示方式如下表： ┌───────────────┬──────┬────┐ │ 防焰物品或其材料之種類 │洗濯試驗種類│標示方法│ ├─┬─┬───────────┼──────┼────┤ │窗│具│洗濯後不需再加工處理者│現況、水洗及│縫製 │ │簾│耐├───────────┼──────┤ │ │及│洗│除水洗外，洗濯後須再加│現況及水洗 │ │ │布│性│工處理者 │ │ │ │幕│能├───────────┼──────┤ │ │ │者│除乾洗外，洗濯後須再加│現況及乾洗 │ │ │ │ │工處理者 │ │ │ │ ├─┴───────────┼──────┼────┤ │ │不具耐洗性能者 │現況 │張貼 │ ├─┴─────────────┼──────┼────┤ │地毯等地坪舖設物 │現況 │縫製或鑲│ │ │ │釘 │ ├───────────────┼──────┼────┤ │展示用廣告物 │現況 │張貼 │ ├───────────────┼──────┼────┤ │施工用帆布 │現況 │縫製 │ ├───────────────┼──────┼────┤ │防焰材料（含板除外） │＼ │張貼或懸│ │ │ │掛 │ └───────────────┴──────┴────┘ |
| 18 | 十八、使用防焰標示之業者，有下列情事之一者，中央主管機關得停止核 發其防焰標示。 （一）防焰物品或其材料未依第十七點之規定標示，經通知限期改善， 逾期未改善者。 （二）無正當理由拒絕抽樣檢驗者。 （三）經工廠抽樣或市場購樣檢驗，其產品未符防焰性能者。 （四）以不正當方法取得防焰標示者。 （五）未繳納規費，經通知限期繳納，逾期未繳者。 （六）申請註銷使用防焰標示者。 （七）未依第十點規定申請變更者。 有前項第三款之情形，經限期改善或收回，逾六個月仍未改善或未 收回者，廢止其防焰認證。 使用防焰標示之業者，有下列情事之一者，中央主管機關得逕予廢 止其防焰認證並停止核發其防焰標示。 （一）解散或歇業者。 （二）公司登記、營利事業登記或工廠登記經主管機關註銷、廢止或撤 銷者。 |
| 19 | 十九、未依第十四點規定按時提報其品質管理紀錄或未依第十五點規定記 載其防焰標示之使用情形者，中央主管機關得停止核發其防焰標示 ，並收回已核發但尚未使用之防焰標示。但於一個月內改善者，不 在上限。 |
| 20 | 二十、經中央主管機關核准使用防焰標示之業者及其產品，由中央消防機 關登載於網站，其經停止核發防焰標示者，亦同。 |